Для СНГ

| АҚЦИОНЕРЛІҚ ҚОҒАМЫ «ӨСКЕМЕН АРМАТУРАЛЫҚ ЗАУЫТЫ» |  | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД» |
| --- | --- | --- |
| Қазақстан Республикасы, ШҚО, 070006, Өскемен қаласы, Жаңа Гавань кенті, 6 тел: (7232) 230483, 230756 факс: (7232) 230972, 230585 E-mail: info@ukaz.kz, http://ukaz.ustk.kz |  | Республика Казахстан, ВКО, 070006, г. Усть-Каменогорск, пос. Новая Гавань, 6 тел: (7232) 230483, 230756 факс: (7232) 230972, 230585 E-mail: info@ukaz.kz, http://ukaz.ustk.kz |

Номенклатурный перечень

изделий, выпускаемых

АО УКАЗ в 2008г.

Система менеджмента АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» одобрена компанией Lloyd’s Register Quality Assurance по стандартам систем менеджмента качества,

экологического менеджмента,  менеджмента по охране здоровья и безопасности на производстве

Задвижки шиберные стальные с выдвижным шпинделем по ТУ 6310 РК 39013846 АО-032-2004

Герметичность в затворе – класс «А» ГОСТ 9544-93

| Условное обозначение | DN, мм | PN, МПа (кгс/см2) | Обозначение по чертежу | Климатическое исполнение | Перепад давления на затворе, МПа (кгс/см2) | Рабочая среда (температура) | Строительная длина, мм | Вид управления | Присоединение к трубопроводу | Масса без ЭПВ, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30с901р 30лс901р | 300 | 8,0 (80) | УК 19001 | У1, УХЛ1 | 5,0 (50) | Нефть и нефтепродукты (Н2S(20 мг/л) (от минус 15 до +80ºС) | 838 | Электропривод | под приварку | 950 |
|  | 400 |  |  |  |  |  | 991 |  |  | 1700 |
|  | 500 |  |  |  |  |  | 1194 |  |  | 2550 |
|  | 700 |  |  |  |  |  | 1600 |  |  | 5200 |
|  | 800 |  |  |  |  |  | 1700 |  |  | 6750 |
|  | 1000 |  |  |  |  |  | 2000 |  |  | 12600 |

Задвижки клиновые стальные с выдвижным шпинделем по СТ АО 39013846-1.050-2008

Герметичность в затворе – класс «С» ГОСТ 9544-93, по требованию заказчика - класс «В» или «А» ГОСТ 9544-93

| Условное обозначение | DN, мм | PN, МПа (кгс/см2) | Обозначение по чертежу | Климатическое исполнение | Перепад давления на затворе, МПа (кгс/см2) | Рабочая среда (температура) | Строительная длина, мм | Вид управления | Присоединение к трубопроводу | Масса без ЭПВ, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30с905нж 30лс905нжМ | 350 | 8,0 (80) | УК 11113 | У1, УХЛ1 | 3,0 (30) | Нефть и нефтепродукты (Н2S(20 мг/л) (от минус 15 до +80°С) | 889 | Электропривод | под приварку | 840 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ручной (редуктор) |  | 950 |
|  | 500 |  |  |  |  |  | 1194 | Электропривод | под приварку | 1940 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1294 |  | фланцевое | 2372 |
|  | 600 |  |  |  |  |  | 1397 |  | под приварку | 3175 |
|  | 700 |  |  |  |  |  | 1600 |  | под приварку | 4100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1750 |  | фланцевое | 6285 |
|  | 800 |  |  |  |  |  | 1700 |  | под приварку | 5300 |
|  | 1000 |  |  |  |  |  | 2000 |  |  | 9350 |
|  | 1200 |  |  |  |  |  | 2250 |  |  | 13200 |

Ответные фланцы по ГОСТ 12821-80, исполнение 2 по ГОСТ 12815-80.

Задвижки шиберные стальные с выдвижным шпинделем по СТ АО 39013846-1.046-2007 с учетом требований

ОТТ-75.180.00-КТН-273-06

Герметичность в затворе – класс «А» ГОСТ 9544-93

| Условное обозначение | DN, мм | PN, МПа (кгс/см2) | Обозначе-ние по чертежу | Климатическое исполнение | Перепад давления на затворе, МПа (кгс/см2) | Рабочая среда (температура) | Строительная длина без приварных катушек, мм | Вид управления | Присоединение к трубопроводу | Масса без ЭПВ и без приварных катушек, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30с901р 30лс901р | 500 | 1,6 (16) | УК 19016 | У1, ХЛ1, УХЛ1, | 1,6 (16) | 1. Товарная нефть с параметрами: - плотность перекачиваемой среды: от 700 до 900 кг/м3; - температура перекачиваемой среды: от плюс 80 (С до минус 15 (С; - давление насыщенных паров не более 500 мм рт. ст.; - -вязкость: от 0,05х10-4 до 1,0х10-4 м2/с; - механических примесей, не более 0,05 % по массе; -серы, не более 3,5 % по массе; - парафина до 7,0%; - массовая доля воды в до 1,0 %; - воды в отдельных случаях - 5 %; - концентрация хлористых солей до 900 мг/дм3 - сероводородов, не более 20 мг/л - максимальный размер механических примесей твердостью до 7 по шкале Мооса: 5,0 мм 2.Нефтепродукты (Н2S(20 мг/л) (от минус 15 до +80°С) | 1150 | Электропривод | под приварку | 1650 |
|  | 700 |  |  |  |  |  | 1700 |  |  | 3850 |
|  | 1000 |  |  |  |  |  | 1855 |  |  | 7250 |
|  | 500 | 2,5 (25) | УК 19025 |  | 2,5 (25) |  | 1150 |  |  | 1680 |
|  | 800 |  |  |  |  |  | 1900 |  |  | 5180 |
|  | 1000 |  |  |  |  |  | 1981 |  |  | 8270 |
|  | 400 | 4,0 (40) | УК 19040 |  | 4,0 (40) |  | 991 |  |  | 2030 |
|  | 500 |  |  |  |  |  | 1150 |  |  | 2680 |
|  | 1000 |  |  |  |  |  | 1981 |  |  | 11480 |
|  | 300 | 8,0 (80) | УК 19080 |  | 3,0 (30); 5,0 (50); 8,0 (80) |  | 838 |  |  | 1010 |
|  | 400 |  |  |  |  |  | 991 |  |  | 1700 |
|  | 500 |  |  |  |  |  | 1194 |  |  | 2550 |
|  | 700 |  |  |  |  |  | 1600 |  |  | 5200 |
|  | 800 |  |  |  |  |  | 1700 |  |  | 6750 |
|  | 1000 |  |  |  | 3,0 (30); 5,0 (50) |  | 2150 |  |  | 16510 |
|  |  |  |  |  | 7,0 (70) |  |  |  |  | 16540 |
|  |  |  |  |  | 8,0 (80) |  |  |  |  | 16800 |
|  | 350 | 10,0 (100) | УК 19101 |  | 3,0 (30); 5,0 (50); 8,0 (80); 10(100) |  | 1100 |  |  | 2067 |
|  | 500 |  |  |  |  |  | 1400 |  |  | 4385 |
|  | 700 |  |  |  |  |  | 1600 |  |  | 8050 |
|  | 800 |  |  |  |  |  | 1778 |  |  | 10353 |
|  | 1000 |  |  |  | 3,0 (30); 5,0 (50) |  | 2150 |  |  | 16510 |
|  |  |  |  |  | 7,0 (70) |  |  |  |  | 16540 |
|  |  |  |  |  | 8,0 (80); 10,0(100) |  |  |  |  | 16800 |
|  | 350 | 12,5 (125) | УК 19125 |  | 3,0 (30); 5,0 (50); 8,0 (80); 10,0 (100) |  | 1100 |  |  | 2067 |
|  | 500 |  |  |  | 3,0 (30); 5,0 (50); 8,0 (80) |  | 1400 |  |  | 4385 |
|  |  |  |  |  | 10, 0 (100) |  |  |  |  | 4414 |
|  | 700 |  |  |  | 5,0 (50);8,0 (80); 10,0 (100) |  | 1700 |  |  | 8704 |
|  | 800 |  |  |  | 3,0 (30); 5,0 (50); 8,0 (80); 9,0 (90) |  | 1900 |  |  | 11400 |
|  | 1000 |  |  |  | 3,0 (30); 5,0 (50) |  | 2200 |  |  | 21360 |
|  |  |  |  |  | 7,0 (70) |  |  |  |  | 21390 |
|  |  |  |  |  | 8,0 (80); 9,0 (90); 10,0 (100) |  |  |  |  | 21720 |
|  | 1050 |  |  |  | 3,0 (30); 5,0 (50); 8,0 (80) |  | 2250 |  |  | 24020 |

По требованию заказчика задвижки поставляются с приварными катушками.

Задвижки клиновые стальные с выдвижным шпинделем по СТ АО 39013846-1.050-2008

Герметичность в затворе – класс «С» ГОСТ 9544-93, по требованию заказчика - класс  «В» или «А» ГОСТ 9544-93

| Условное обозначение | DN, мм | PN, МПа (кгс/см2) | Обозначение по чертежу | Климатическое исполнение | Перепад давления на затворе, МПа (кгс/см2) | Рабочая среда (температура) | Строительная длина, мм | Вид управления | Присоединение к трубопроводу | Масса без ЭПВ, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30с41нж 30с941нж 30с541нж | 100 | 1,6 (16) | УК 13003 | У1, УХЛ1 | 1,6 (16) | Нефть, попутный газ и нефтепродукты (Н2S(20 мг/л), жидкие и парообразные неагрессивные среды (от минус 20 до +425(С для У1, от минус 60 до +425(С для УХЛ1) | 300 | Ручной (маховик) | фланцевое | 48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Электропривод |  | 47 |
|  | 150 |  |  |  |  |  | 350 | Ручной (маховик) |  | 107 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Электропривод |  | 103 |
|  | 200 |  |  |  |  |  | 460 | Ручной (маховик) |  | 155 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Электропривод |  | 153 |
|  | 250 |  |  |  |  |  | 530 | Ручной (маховик) | под приварку | 170 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 206 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Электропривод | под приварку | 164 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 200 |
|  | 300 |  |  |  |  |  | 800 | Ручной (маховик) | под приварку | 570 |
|  |  |  |  |  |  |  | 750 |  | фланцевое | 618 |
|  |  |  |  |  |  |  | 800 | Электропривод | под приварку | 550 |
|  |  |  |  |  |  |  | 750 |  | фланцевое | 598 |
|  | 350 |  |  |  |  |  | 850 | Электропривод | под приварку | 780 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ручной (редуктор) |  | 851 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Электропривод | фланцевое | 950 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ручной (редуктор) |  | 1021 |
|  | 400 |  |  |  |  |  | 950 | Ручной (редуктор) | под приварку | 1008 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 1070/1128** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Электропривод | под приварку | 938 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 1000/1058** |
|  | 500 |  |  |  | 1,25 (12,5)* |  | 1150 | Ручной (редуктор) | под приварку | 1370 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 1430/1404** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Электропривод | под приварку | 1300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 1360/1324** |
|  | 600 |  |  |  |  |  | 1160 | Ручной (редуктор) | под приварку | 2490 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 2590 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Электропривод | под приварку | 2380 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 2480 |
|  | 700 |  |  |  |  |  | 1300 | Ручной (редуктор) | под приварку | 2597 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 2728 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Электропривод | под приварку | 2487 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 2618 |
|  | 800 |  |  |  |  |  | 1620 | Ручной (редуктор) | под приварку | 3464 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  | фланцевое | 3561 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1620 | Электропривод | под приварку | 3354 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  | фланцевое | 3451 |
|  | 1000 |  |  |  | 1,0 (10)* |  | 1855 | Электропривод | под приварку | 5300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 5700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ручной (редуктор) | под приварку | 5672 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 6072 |
|  | 1200 |  |  |  | 0,8 (8,0)* |  | 2095 | Электропривод | под приварку | 8000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2105 |  | фланцевое | 8460 |

Ответные фланцы по ГОСТ 12820-80 или ГОСТ 12821-80, исполнение 2 по ГОСТ 12815-80.

Задвижки клиновые стальные с выдвижным шпинделем по СТ АО 39013846-1.050-2008

Герметичность в затворе – класс «С» ГОСТ 9544-93, по требованию заказчика - класс «В» или «А» ГОСТ 9544-93

| Условное обозначение | DN, мм | PN, МПа (кгс/см2) | Обозначение по чертежу | Климатическое исполнение | Перепад давления на затворе, МПа (кгс/см2) | Рабочая среда (температура) | Строительная длина, мм | Вид управления | Присоединение к трубопроводу | Масса без ЭПВ, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30с99нж 30с999нж 30с564нж | 100 | 2,5 (25) | УК 13002 | У1, УХЛ1 | 2,5 (25) | Нефть, попутный газ и нефтепродукты (Н2S(20 мг/л), жидкие и парообразные неагрессивные среды ( от минус 20 до +350(С для У1, от минус 60 до +350(С для УХЛ1) | 300 | Ручной (маховик) | фланцевое | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Электропривод |  | 49 |
|  | 150 |  |  |  |  |  | 350 | Ручной (маховик) |  | 112 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Электропривод |  | 108 |
|  | 200 |  |  |  |  |  | 480 | Ручной (маховик) |  | 170 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Электропривод |  | 168 |
|  | 250 |  |  |  |  |  | 550 | Ручной (маховик) | под приварку | 172 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 215 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Электропривод | под приварку | 166 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 210 |
|  | 300 |  |  |  |  |  | 800 | Ручной (редуктор) | под приварку | 620 |
|  |  |  |  |  |  |  | 750 |  | фланцевое | 680 |
|  |  |  |  |  |  |  | 800 | Электропривод | под приварку | 550 |
|  |  |  |  |  |  |  | 750 |  | фланцевое | 610 |
|  | 350 |  |  |  |  |  | 850 | Электропривод | под приварку | 780 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ручной (редуктор) |  | 851 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Электропривод | фланцевое | 980 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ручной (редуктор) |  | 1051 |
|  | 400 |  |  |  | 2,0 (20)* |  | 950 | Ручной (редуктор) | под приварку | 1390 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 1500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Электропривод | под приварку | 1280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 1390 |
|  | 500 |  |  |  | 1,25 (12,5)* |  | 1150 | Ручной (редуктор) | под приварку | 1650 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 1870 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Электропривод | под приварку | 1540 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 1760 |
|  | 600 |  |  |  |  |  | 1160 | Ручной (редуктор) | под приварку | 2490 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 2610 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Электропривод | под приварку | 2380 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 2500 |
|  | 700 |  |  |  |  |  | 1549 | Ручной (редуктор) | под приварку | 3117 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1346 |  | фланцевое | 3417 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1549 | Электропривод | под приварку | 2745 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1346 |  | фланцевое | 3045 |
|  | 800 |  |  |  |  |  | 1620 | Ручной (редуктор) | под приварку | 4489 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  | фланцевое | 4675 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1620 | Электропривод | под приварку | 4117 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  | фланцевое | 4303 |
|  | 1000 |  |  |  | 1,0 (10)* |  | 1981 | Электропривод | под приварку | 6160 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 6400 |
|  | 1200 |  |  |  | 0,8 (8,0)* |  | 2200 | Электропривод | под приварку | 9700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 10700 |

Ответные фланцы по ГОСТ 12820-80 или ГОСТ 12821-80, исполнение 2 по ГОСТ 12815-80.

Задвижки клиновые стальные с выдвижным шпинделем по СТ АО 39013846-1.050-2008

Герметичность в затворе – класс «С» ГОСТ 9544-93, по требованию заказчика - класс «В» или «А» ГОСТ 9544-93

| Условное обозначение | DN, мм | PN, МПа (кгс/см2) | Обозначение по чертежу | Климатическое исполнение | Перепад давления на затворе, МПа (кгс/см2) | Рабочая среда (температура) | Строительная длина, мм | Вид управления | Присоединение к трубопроводу | Масса без ЭПВ, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30с15нж 30с915нж 30с515нж | 100 | 4,0 (40) | УК 13004 | У1, УХЛ1 | 4,0 (40) | Нефть, попутный газ и нефтепродукты (Н2S(20 мг/л), жидкие и парообразные неагрессивные среды (от минус 20 до +350(С для У1, от минус 60 до +350(С для УХЛ1) | 350 | Ручной (маховик) | под приварку | 64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Электропривод | под приварку | 58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 70 |
|  | 150 |  |  |  |  |  | 450 | Ручной (маховик) | под приварку | 108 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 119 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Электропривод | под приварку | 104 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 115 |
|  | 200 |  |  |  |  |  | 550 | Ручной (маховик) | под приварку | 255 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 295 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Электропривод | под приварку | 243 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 283 |
|  | 250 |  |  |  | 4,0 (40)* |  | 700 | Ручной (редуктор) | под приварку | 511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 547 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Электропривод | под приварку | 441 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 477 |
|  | 300 |  |  |  | 3,0 (30)* |  | 800 | Ручной (редуктор) | под приварку | 697 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 760 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Электропривод | под приварку | 627 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 690 |
|  | 400 |  |  |  | 2,0 (20)* |  | 1092 | Ручной (редуктор) | под приварку | 1286 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 1427/1324** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Электропривод | под приварку | 1176 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 1317/1214** |
|  | 500 |  |  |  | 1,25 (12,5)* |  | 1150 | Ручной (редуктор) | под приварку | 1923 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 2133 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Электропривод | под приварку | 1813 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 2023 |
|  | 600 |  |  |  |  |  | 1500 | Электропривод | под приварку | 2780 |
|  | 700 |  |  |  |  |  | 1600 | Электропривод | под приварку | 3855 |
|  | 800 |  |  |  |  |  | 1700 | Электропривод | под приварку | 5500 |
|  | 1000 |  |  |  | 1,0 (10)* |  | 1981 | Электропривод | под приварку | 7750 |
|  | 1200 |  |  |  | 0,8 (0,8)* |  | 2200 | Электропривод | под приварку | 11405 |

Ответные фланцы по ГОСТ 12821-80, исполнение 2 по ГОСТ 12815-80.

Задвижки клиновые стальные с выдвижным шпинделем по СТ АО 39013846-1.050-2008

Герметичность в затворе – класс «С» ГОСТ 9544-93, по требованию заказчика - класс «В» или «А» ГОСТ 9544-93

| Условное обозначение | DN, мм | PN, МПа (кгс/см2) | Обозначение по чертежу | Климатическое исполнение | Перепад давления на затворе, МПа (кгс/см2) | Рабочая среда (температура) | Строительная длина, мм | Вид управления | Присоединение к трубопроводу | Масса без ЭПВ, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31с30нж 31с930нж 31с530нж | 100 | 6,3 (63) | УК 13005 | У1, УХЛ1 | 6,3 (63) | Нефть, попутный газ и нефтепродукты (Н2S(20 мг/л), жидкие и парообразные неагрессивные среды (от минус 20 до +425(С для У1, от минус 60 до +425(С для УХЛ1) | 432 | Ручной (маховик) | под приварку | 69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Электропривод | под приварку | 65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 83 |
|  | 150 |  |  |  |  |  | 559 | Ручной (маховик) | под приварку | 155 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 190 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Электропривод | под приварку | 155 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 190 |
|  | 200 |  |  |  |  |  | 660 | Ручной (маховик) | под приварку | 280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 320 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Электропривод | под приварку | 267 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 307 |
|  | 250 |  |  |  |  |  | 787 | Ручной (редуктор) | под приварку | 511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фланцевое | 587 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Электропривод | под приварку | 441 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 517 |
|  | 300 |  |  |  |  |  | 900 | Ручной (редуктор) | под приварку | 970 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 1080 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Электропривод | под приварку | 860 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 970 |
|  | 400 |  |  |  | 2,0 (20)* |  | 1092 | Ручной (редуктор) | под приварку | 1480 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 1690 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Электропривод | под приварку | 1370 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 1580 |
|  | 500 |  |  |  | 1,3 (13,0)* |  | 1194 | Электропривод | под приварку | 1940 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1294 |  | фланцевое | 2304 |
|  | 700 |  |  |  |  |  | 1600 | Электропривод | под приварку | 4100 |
|  | 800 |  |  |  |  |  | 1700 | Электропривод | под приварку | 5300 |
|  | 1000 |  |  |  | 1,0 (10,0)* |  | 2000 | Электропривод | под приварку | 9350 |
|  | 1200 |  |  |  | 0,8 (8,0)* |  | 2250 | Электропривод | под приварку | 13200 |

Ответные фланцы по ГОСТ 12821-80, исполнение 2 по ГОСТ 12815-80.

Затворы обратные стальные по СТ АО 39013846-1.049-2007 с учетом требований ОТТ-75.180.00-КТН-274 -06

Герметичность в затворе по ГОСТ 13252-91

| Условное обозначение | DN, мм | PN, МПа (кгс/см2) | Обозначение по чертежу | Климатическое исполнение | Рабочая среда (температура) | Строительная длина, мм | Присоединение к трубопроводу | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19с20нж1 | 300 | 1,6 (16) | УК44016 | У1, ХЛ1 | 1 Товарная нефть с параметрами: - Плотность: 700-900 кг/м3; - Давление насыщенных паров не более 500 мм рт. ст.; - Вязкость: от 0,05х10-4 до 1,0х10-4 м2/с; - парафина до 7,0%; - массовая доля серы до 3,5%; - массовая доля воды до 1,0%; - воды в отдельных случаях до 5,0%; - концентрация хлористых солей до 900 мг/дм3 - массовая доля механических примесей до 0,05%; - сероводородов, не более 20 мг/л - Максимальный размер механических примесей твердостью до 7 по шкале Мооса 5,0 мм - температура среды от минус 15 до +80°С 2 Вода температурой до + 200°С | 300 | под приварку | 53 |
|  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 105 |
|  | 350 |  |  |  |  | 350 | под приварку | 76 |
|  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 150 |
|  | 400 |  |  |  |  | 400 | под приварку | 106 |
|  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 191 |
|  | 500 |  |  |  |  | 500 | под приварку | 222 |
|  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 355 |
|  | 600 |  |  |  |  | 600 | под приварку | 380 |
|  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 562 |
|  | 700 |  |  |  |  | 700 | под приварку | 462 |
|  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 629 |
|  | 800 |  |  |  |  | 750 | под приварку | 695 |
|  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 1000 |
|  | 1000 |  |  |  |  | 850 | под приварку | 870 |
|  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 1225 |
|  | 1200 |  |  |  |  | 1000 | под приварку | 1763 |
| 19с20нж1 | 300 | 2,5 (25) | УК 44025 |  |  | 300 | под приварку | 53 |
|  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 105 |
|  | 350 |  |  |  |  | 350 | под приварку | 76 |
|  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 150 |
|  | 400 |  |  |  |  | 400 | под приварку | 106 |
|  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 191 |
|  | 500 |  |  |  |  | 500 | под приварку | 222 |
|  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 355 |
|  | 600 |  |  |  |  | 600 | под приварку | 380 |
|  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 562 |
|  | 700 |  |  |  |  | 700 | под приварку | 550 |
|  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 830 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19с20нж1 | 800 | 2,5 (25) | УК 44025 | У1, ХЛ1 | 1 Товарная нефть с параметрами: - Плотность: 700-900 кг/м3; - Давление насыщенных паров не более 500 мм рт. ст.; - Вязкость: от 0,05х10-4 до 1,0х10-4 м2/с; - парафина до 7,0%; - массовая доля серы до 3,5%; - массовая доля воды до 1,0%; - воды в отдельных случаях до 5,0%; - концентрация хлористых солей до 900 мг/дм3 - массовая доля механических примесей до 0,05%; - сероводородов, не более 20 мг/л - Максимальный размер механических примесей твердостью до 7 по шкале Мооса 5,0 мм - температура среды от минус 15 до + 80°С 2 Вода температурой до + 200°С | 750 | под приварку | 695 |
|  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 1000 |
|  | 1000 |  |  |  |  | 850 | под приварку | 1160 |
|  |  |  |  |  |  |  | фланцевое | 1755 |
| 19с20нж1 | 300 | 4,0 (40) | УК 44040 |  |  | 300 | под приварку | 53 |
|  | 350 |  |  |  |  | 350 |  | 76 |
|  | 400 |  |  |  |  | 350 |  | 105 |
|  | 500 |  |  |  |  | 500 |  | 272 |
|  | 600 |  |  |  |  | 600 |  | 340 |
|  | 800 |  |  |  |  | 750 |  | 740 |
|  | 1000 |  |  |  |  | 850 |  | 1250 |
|  | 1200 |  |  |  |  | 1000 |  | 1763 |
| 19с20нж1 | 300 | 6,3 (63) | УК44063 |  |  | 300 | под приварку | 63 |
|  | 350 |  |  |  |  | 350 |  | 94 |
|  | 400 |  |  |  |  | 350 |  | 115 |
|  | 500 |  |  |  |  | 500 |  | 272 |
|  | 600 |  |  |  |  | 600 |  | 396 |
|  | 700 |  |  |  |  | 700 |  | 650 |
|  | 800 |  |  |  |  | 750 |  | 765 |
|  | 1000 |  |  |  |  | 850 |  | 1344 |
|  | 1200 |  |  |  |  | 1000 |  | 2120 |
| 19с20нж1 | 300 | 8,0 (80) | УК 44106 |  |  | 300 | под приварку | 63 |
|  | 350 |  |  |  |  | 350 |  | 94 |
|  | 400 |  |  |  |  | 400 |  | 150 |
|  | 500 |  |  |  |  | 500 |  | 256 |
|  | 600 |  |  |  |  | 600 |  | 396 |
|  | 700 |  |  |  |  | 700 |  | 650 |
|  | 800 |  |  |  |  | 750 |  | 765 |
|  | 1000 |  |  |  |  | 850 |  | 1344 |
|  | 1200 |  |  |  |  | 1000 |  | 2120 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19с20нж1 | 800 | 10,0 (100) | УК 44100 |  |  | 750 | под приварку | 956 |
|  | 1000 |  |  |  |  | 850 |  | 1642 |
|  | 1050 |  |  |  |  | 850 |  | 1862 |
|  | 1200 |  |  |  |  | 1000 |  | 2453 |
|  | 800 | 12,5 (125) | УК 44125 |  |  | 750 |  | 1119 |
|  | 1000 |  |  |  |  | 850 |  | 1876 |
|  | 1050 |  |  |  |  | 850 |  | 1938 |
|  | 1200 |  |  |  |  | 1000 |  | 3020 |

Ответные фланцы по ГОСТ 12820-80 или ГОСТ 12821-80, исполнение 2 по ГОСТ 12815-80.

Клапаны (затворы) обратные поворотные стальные ТУ 6310 РК 39013846 АО-015-2005

Герметичность в затворе по ГОСТ 13252-91

| Условное обозначение | DN, мм | PN, МПа (кгс/см2) | Обозначение по чертежу | Климатическое исполнение | Рабочая среда (температура) | Строительная длина, мм | Присоединение к трубопроводу | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19с20р | 1200 | 0,25 (2,5) | МА 44008 | У2, Т2, У5, Т5 | Вода ( от минус 1 до +50°С) | 700 | Фланцевое | 1720 |
|  | 1400 |  |  |  |  | 800 |  | 2570 |
|  | 1600 |  |  |  |  | 800 |  | 3220 |
|  | 1800 |  |  |  |  | 900 |  | 4423 |
|  | 2000 |  |  |  |  | 1000 |  | 4820 |
|  | 2200 |  |  |  |  | 1000 |  | 6520 |
|  | 1400 | 0,6 (6,0) | УК 44008 |  |  | 800 |  | 2372 |

Ответные фланцы по ГОСТ 12820-80 или ГОСТ 12821-80, исполнение 1 по ГОСТ 12815-80.

Затворы дисковые стальные  ТУ 6310 РК 39013846 АО-041-2005

Герметичность в затворе – класс «С» ГОСТ 9544-93

| Условное обозначение | DN, мм | PN, МПа (кгс/см2) | Обозначение по чертежу | Климатическое исполнение | Перепад давления на затворе, МПа (кгс/см2) | Рабочая среда (температура) | Строительная длина, мм | Вид управления | Присоединение к трубопроводу | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32с 908р | 1000 | 2,5 (25) | УК 99068 | У2 | 1,6 (16) | Сетевая вода (до+ 200°С) | 1000 | Электропривод | под приварку | 2430 |
|  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2829 |
|  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4229 |

Затворы дисковые стальные ТУ 6310 РК 39013846 АО-041-2005

Герметичность в затворе – класс «D» ГОСТ 9544-93

| Условное обозначение | DN, мм | PN, МПа (кгс/см2) | Обозначение по чертежу | Климатическое исполнение | Перепад давления на затворе, МПа (кгс/см2) | Рабочая среда (температура) | Строительная длина, мм | Вид управления | Присоединение к трубопроводу | Масса без ЭПВ, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 32с908рМ | 400 | 1,0 (10) | УК 99016 | У2, Т2 | 1,0 (10) | Вода (до + 80°С) | 240 | Электропривод | фланцевое | 240 |
|  | 600 |  |  |  |  |  | 300 |  |  | 470 |
|  | 800 |  |  |  |  |  | 350 |  |  | 870 |
|  | 1000 |  |  |  |  |  | 400 |  |  | 1275 |
|  | 1200 |  |  |  |  |  | 450 | Электропривод | фланцевое | 1932 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ручной (редуктор) |  | 1907 |
|  |  |  |  |  |  |  | 580 | Электропривод | под приварку | 1724 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ручной (редуктор) |  | 1691 |
|  | 1400 |  |  |  |  |  | 500 | Электропривод | фланцевое | 2850 |
|  |  |  |  |  |  |  | 660 |  | под приварку | 2575 |
|  | 1600 |  |  |  |  |  | 550 |  | фланцевое | 3900 |
|  |  |  |  |  |  |  | 550 |  | под приварку | 3002 |
|  | 1800 | 0,25 (2,5) |  |  | 0,25 (2,5) |  | 600 |  | фланцевое | 3120 |
|  |  |  |  |  |  |  | 650 |  | под приварку | 3080 |
|  | 2000 |  |  |  |  |  | 650 |  | фланцевое | 3470 |
|  |  |  |  |  |  |  | 790 |  | под приварку | 3536 |
|  | 2200 |  |  |  |  |  | 700 |  | фланцевое | 5560 |
|  |  |  |  |  |  |  | 830 |  | под приварку | 5600 |
|  | 2400 |  |  |  |  |  | 800 |  | фланцевое | 6960 |
|  |  |  |  |  |  |  | 930 |  | под приварку | 6872 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32с908рМ | 400 | 1,0 (10) | УК 99010 | У2, Т2 | 1,0 (10) | Вода (до + 80°С) | 240 | Электропривод | фланцевое | 199 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ручной (маховик) |  | 180 |
|  | 600 |  |  |  |  |  | 300 | Электропривод | фланцевое | 435 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ручной (маховик) |  | 390 |
|  | 800 |  |  |  |  |  | 350 | Электропривод | фланцевое | 755 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ручной (маховик) |  | 720 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Электропривод | под приварку | 590 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ручной (маховик) |  | 555 |
|  | 1000 |  |  |  |  |  | 400 | Электропривод | фланцевое | 1620 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ручной (редуктор) |  | 1605 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Электропривод | под приварку | 1415 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ручной (редуктор) |  | 1400 |

Ответные фланцы по ГОСТ 12820-80 или ГОСТ 12821-80, исполнение 1 по ГОСТ 12815-80.

Примечания

1 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69.

2 Задвижки на условное давление 4,0 МПа и 6,3 МПа  DN 100…300 по желанию заказчика изготавливаются с комбинированным присоединением (вантузные или концевые задвижки).

3 * Перепад давления среды на затворе для жидких и парообразных неагрессивных сред, попутного газа. Для нефти и нефтепродуктов перепад давления среды на затворе равен:

- для задвижек УК 13002, УК 13003 – PN;

- для задвижек УК 13004  DN 100…400 – PN,  DN 500…1200 – 3,0 МПа;

- для задвижек УК 13005  DN 100…300 – PN,  DN 350, 400 - 4,0 МПа; DN 500…1200 – 3,0 МПа.

4 ** Масса задвижек для жидких и парообразных рабочих сред.

5   Задвижки клиновые по СТ АО 39013846-1.048-2007, задвижки шиберные по СТ АО 39013846-1.046-2007 и затворы обратные по СТ АО 39013846-1.049-2007 поставляются с приварными катушками.